Představce  TRIUMF “C”

Pokyny pro montáž

# Text boxes

- Řídítko

- Představec

- Vidlice

- Hlavové složení

- Znak „STOP“

- Rozpínací šroub

- Šroub objímky

- Imbusový klíč

Popis:

Představce TRIUMF “c” jsou standardně vyráběny s délkou sloupku 150 a 180 mm, s výložníkem v délce 60 a 90 mm. Průměr sloupku je 22,1 mm, vnitřní průměr objímky pro řídítko činí 25,4 mm. Objímka je v provedení s průchozím šroubem a maticí M8 pro klíč 13 mm. Rozpínací šroub je na imbusový klíč 6 mm.

Představec je vyroben z oceli, povrchová úprava epoxypolyesterovou práškovou barvou nebo chromováním.

Montáž představce do rámu jízdního kola:

Představec (2) vložíme do sloupku vidlice  (3) a výškově upravíme tak, aby byl zasunut nejméně po rysku s označením STOP (5) na sloupku představce. Představec fixujeme do správné výšky a směru rozpínacím šroubem  (6) pomocí imbusového klíče 6 mm (8). Po ustavení řídítka (1) do objímky představce provedeme konečné dotažení rozpínacího  šroubu (6) na hodnotu momentu 23 Nm.

Bezpečnostní upozornění: Sloupek představce nesmí být nikdy ve vidlici zasunut pod rysku s označením STOP! Rozpínací šroub musí být utažen na předepsaný kroutící moment!

Ustavení řídítka v představci:

Řídítko (1)  vsuneme do objímky představce (2), ustavíme střed řídítka na střed objímky a řídítko pootočením nastavíme výškově. Jakmile je takto řídítko ustaveno, upevníme jej dotažením šroubu objímky (7) dotažením matice na spodní straně objímky stranovým nebo nástrčným klíčem 13 mm, šroub přitom není nutné přidržovat, protože výstupek pod hlavou zapadne do zářezu. V obou případech je nutno provést konečné dotažení na hodnotu momentu 15 Nm.

Bezpečnostní upozornění: Šroub objímky představce je nutno dotáhnou na předepsaný kroutící moment 15 Nm aby nemohlo dojít k pootočení řídítka při jízdě.

ÚDRŽBA:

Po ujetí prvních 200 km kontrolovat utažení šroubů dle této instrukce.